| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Шкафы с одним комплектом РЗА |
| Ш2500 05.501 | Шкаф продольной дифференциальной защиты линии 6 – 35 кВ для первичной схемы ПС с одним, двумя выключателями на присоединение или с ремонтной перемычкой |  |
| Шкафы с двумя комплектом РЗА |
| Ш2500 05.501 05.501 | Комплект 1: продольная дифференциальная защита линии 6 – 35 кВ с одним, двумя выключателями на присоединение или с ремонтной перемычкой Комплект 2: продольная дифференциальная защита линии 6 – 35 кВ с одним, двумя выключателями на присоединение или с ремонтной перемычкой |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный переменный ток | 1А | 5А |  |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Порты связи для ДЗЛ

| Канал связи ДЗЛ | Тип канала | Тип оптоволокна | Дальность связи по каналам ДЗЛ * |
| --- | --- | --- | --- |
| Основной | Выделенный | Многомодовое | Связь до 2 км |
|  |  | Одномодовое | Связь до 24 км Связь до 60 км Связь до 100 км Двунаправленная связь до 40км*** |
|  | Мультиплексированный** | Связь через мультиплексор** |
| резервный | Выделенный | Многомодовое | Связь до 2 км |
|  |  | Одномодовое | Связь до 24 км Связь до 60 км Связь до 100 км Двунаправленная связь до 40км*** |
|  | Мультиплексированный** | Связь через мультиплексор** |
| * - дальность связи может меняться в зависимости от величины затухания в оптическом волокне **– для связи терминала ДЗЛ с мультиплексором используется многомодовое оптическое волокно 62,5/125 мкм *** – передача и прием сигналов осуществляется по одному волокну в оптическом кабеле |

# Cвязь с АСУ ТП

| Порты связи | Интерфейсы связи | Протоколы связи |
| --- | --- | --- |
| Порты 1, 2 (Ethernet электрический или оптический) | Ethernet электрический Ethernet оптический | МЭК 61850 (MMS, GOOSE) МЭК 60870-5-104 МodBus TCP/IP |
| Порты 4, 5 (RS485 или ВОЛС) | RS-485 ВОЛС | МЭК 60870-5-103 ModBus RTU/ASCII |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Ввод кабелей | Обслуживание шкафа |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение передней двери | Исполнение задней двери |
| со смотровым окном | обзорная | сплошная металлическая | одностворчатая | двустворчатая |

# Тип клемм, испытательных блоков

| Тип клемм | Испытательные блоки |
| --- | --- |
| винтовые | пружинные | БИ (ЧЭАЗ) | Fame (Phoenix Contact) | Другие: |

# Дополнительное оборудование, устанавливаемое в шкафу

| Шифр шкафа | Тип устройства | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |

# Дополнительные требования