| Предприятие-изготовитель: | ООО «Релематика», 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1. Тел.: (8352) 24-06-50, факс: (8352) 24-02-43, e-mail: market@relematika.ru |
| --- | --- |
| Заказчик |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О) |  |
| Телефон, факс, E-mail |  |
| Объект установки |  |

# При заполнении карты заказа в электронном виде с помощью двойного клика отметьте знаком  выбор необходимого параметра, а также впишите требуемые значения, где это необходимо.

# Выбор типоисполнения шкафа

| Шифр шкафа | Назначение шкафа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Ш2200 15.011 | Шкаф управления с мнемосхемой |  |

# Номинальные данные

| Оперативный ток ПС | Постоянный | Переменный | Выпрямленный |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение оперативного тока | 220В | 110В | Другое: |

# Задание заводу на изготовление

| Электрическая схема шкафа |  |
| --- | --- |
|  | Шифр документа |
| Мнемосхема шкафа |  |
|  | Шифр документа |

# Измерительные приборы*

| Тип приборов | Связь с АСУ ТП |
| --- | --- |
| стрелочные | цифровые | RS 485 | Ethernet |
| * - Тип комплектующих определяется заводом изготовителем, иное указать в дополнительных требованиях |

# Сигнализация положения коммутационных аппаратов

| выключатель | разъединитель | заземляющий нож |
| --- | --- | --- |

# Световая индикация коммутационных аппаратов

| Световая индикация выключателя |
| --- |
| лампы сигнальные (красная, зеленая) | иное: |
| Световая индикация разъединителя |
| указатель положения диодный (NEF30-WPgZ, желто-зеленый) | иное: |
| Световая индикация заземляющего ножа |
| указатель заземления диодный (NEF30-WUg, желтый) | иное: |

# Оперативное управление коммутационными аппаратами, положением РПН

| выключатель | разъединитель | заземляющий нож | РПН |
| --- | --- | --- | --- |
| Ключ выбора режима управления (ТУ/ДУ) |
| с индивидуальным выбором на каждый КА | с выбором на группу КА (В, Р, ЗН) | без ключа |

# Цветовое исполнение мнемосхемы

| Согласно стандарту СТО 56947007-25.040.70.101-2011 | Иное* |
| --- | --- |
| * - указать в дополнительных требованиях |

# Габаритные размеры шкафа (высота x ширина x глубина, мм)*

| 2200х800х600 (вместо э/м панели) | 2200х806х600 | Другие**: |
| --- | --- | --- |
| Козырек для диспетчерского наименования | Высота козырька |
| не требуется | с лицевой стороны шкафа | с обеих сторон шкафа | 100 мм | 200 мм |
| * - Высота шкафов приведена с цоколем 200 мм, без учета козырька. **- Возможность изготовления шкафов с иными габаритными размерами необходимо согласовать с ООО «Релематика». |

# Конструктивное исполнение

| Металлоконструкция | Ввод кабелей | Обслуживание шкафа |
| --- | --- | --- |
| определяется заводом изготовителем | снизу | сверху | двустороннее | одностороннее |
| Исполнение задней двери | Тип клемм |
| одностворчатая | двустворчатая | винтовые | пружинные |

# Дополнительные требования